宜蘭大學實驗場所安全衛生與法規對應自主查核表

-一般檢查項目-

| 查核 類目 | 查 核 項 目 | 合 格 | 部分合格 | 不合格 | 不適用 | 參 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 組織管理 | 1.訂定實驗室安全衛生工作守則。 | □ | □ | □ | □ | 1.職業安全衛生法第34條第1項 |
| 健康管理 | 2.僱用人員依規定實施體格檢查、健康檢查。 | □ | □ | □ | □ | 2.勞工健康保護規則第14條 |
| 教育訓練 | 3.特殊作業人員參加特殊作業安全訓練，並留有記錄備查。 4.新進人員參加安全衛生訓練，並留有紀錄備查(例如：一般安全衛生教育訓練課程，依實際需要排定時數，不得少於3小時)。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 3.職業安全衛生法第32條及勞工安全衛生教育訓練規則第2、13條、附表十一 4.職業安全衛生法第32條 |
| 自動檢查 | 5.訂定安全衛生相關之自動檢查計畫(例如：鍋爐、第一種壓力容器、第二種壓力容器、 小型壓力容器、危害物質製造處置、局部排氣裝置、空氣清淨裝置或除塵設備及用電 設備定期檢查、重點檢查、作業檢點)，並保留檢查紀錄。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 5.職業安全衛生法第23條第1項及職業安全衛生管理辦法第13～63、79、80條 |
| 事故處理 與緊急應變 | 6.設置足夠急救藥品及器材，並置適當場所及適時之更換補充。 7.實驗場所人員應知曉緊急沖淋裝置、洗眼器之位置以及操作方法。 8.緊急沖淋裝置與洗眼器需每月檢點以維護有效功能，並留紀錄備查。 9.設有溶劑溢漏處理工具。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | 6.勞工健康保護規則第6、8條 7.特定化學物質危害預防標準36、37條、勞工安全衛生設施規則第318條 8.參考特定化學物質危害預防標準36條及勞工安全 衛生設施規則第318條 9.有機溶劑中毒預防規則第25條 |
| 電氣安全 | 10.電氣機具之外殼應接地。 11.發電室、變電室或受電室內之電路附近，不得堆放任何與電氣無關之物件。 12.電動機械之操作開關，不得設置於作業人員工作需跨越操作之位置，以避免操作時誤觸。 13.電氣機具之帶電部分於作業中或通行時，有因接觸或接近致發生感電之虞者，應設防止感電之護圍或絕緣被覆。 14.配電箱有護罩，電線電路絕緣、包覆良好，標示電壓、電流及分路。 15.裝置於潮濕場所之電路，應實施感電危害預防措施(例如插座置於高處等)。 16.電器插座完整且固定於堅固定點，並需標示電壓。 | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ | 10.職業安全衛生設施規則第275條第1款 11.職業安全衛生設施規則第275條第4款 12.職業安全衛生設施規則第241條 13.職業安全衛生設施規則第243、246條 14.職業安全衛生設施規則第243條 16.職業安全衛生設施規則第239條 |
| 一般及 危害標示 | 17.實驗場所門上應有適當的危害警告標誌(例如：有害物質運作場所標示、生物危害、輻射危害等)。 18.藥品櫃應有清楚危害標示。 19.有安全資料表(SDS)，且存放實驗場所明顯易見處，且三年應更新一次。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | 17.職業安全衛生設施規則294、299條及危險物及有害物通識規則 18.危險物及有害物通識規則第5條 19.危險物及有害物通識規則第13、16條 |
| 個人防護具 | 20.有制訂操作時應配戴適當之安全眼鏡、防護手套、實驗衣、呼吸防護具或圍裙（需為棉製品，防止高溫時收縮）等之標準程序。 21.有害物質操作人員有接受呼吸防護具訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 20.職業安全衛生設施規則第277-281、第283-290條 21.職業安全衛生設施規則第287條 |
| 壓縮氣體 | 22.高壓氣體容器應標明所裝氣體之品名，安穩置放並加固定及裝妥護蓋(瓶帽)。 23.高壓氣體之貯存場所應有適當之警戒標示，二公尺內不得放置有煙火及著火性、引火性物品。 24.盛裝容器和空容器分區放置並加以固定；可燃性氣體、有毒氣體、及氧氣之鋼瓶應分開貯存。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | 22.職業安全衛生設施規則第106、108條 23.職業安全衛生設施規則第108條 24.職業安全衛生設施規則第106、108條 |
| 資源回收 | 25.從事資源回收，並確實分類。 | □ | □ | □ | □ | 25.一般廢棄物回收清除處理辦法第4條 |

化學因子檢查項目-

| 查核類目 | 查 核 項 目 | 合 格 | 部分合格 | 不合格 | 不適用 | 參 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化學品 | 1.化學藥品依危害通識規定標示並分類貯存放置(例如：危害等級、相容性等)。 2.毒性及揮發性化學物質貯存於通風櫥櫃。 3.化學藥品不可存放於地面易於碰觸之處及過高不易取得處。 4.易引起火災及爆炸之藥品貯存場所不得設置具火花、電弧或使用高溫等有成為發火源之虞的機械、器具、設備。 5.定期盤點實驗室毒物及其他化學品，並備有紀錄及存量清冊。 6.貯存一般物質或有害物質（毒性化學物質）之容器，需於明顯處設立標示，標示內 容需有：名稱、主要成分、危害防範措施、危害警告訊息、製造商或供應商之名稱、地址及電話等。 7.氧化性物質不得使其接觸可促進其分解之物質。 8.毒性化學物質需上鎖並妥善管理。 9.有害氣體、蒸氣、粉塵等之作業環境應設置有效之密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置，使其不超過法定容許濃度。 10.易燃液體之蒸氣、可燃性氣體或可燃性粉塵應有通風、換氣、除塵等必要設施。 11.爆炸性、著火性物質及易燃液體應遠離煙火或有發火源之虞之物。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 1.危險物及有害物通識規則第5條 2.高壓氣體勞工安全規則第49條 3.職業安全衛生法第5條 4.職業全衛生設施規則第171條 5.危險物及有害物通識規則第16、17條。 6.危險物及有害物通識規則第5條、第10條 7.安職業全衛生設施規則第184條 8.毒性化學物質管理法 9.職業安全衛生設施規則第292條 10.職業安全衛生設施規則第188條 11.安全職業衛生設施規則第184條 |
| 局部排煙 設備 | 12.局部排氣設備（排煙櫃）作業時應保持有效性能。 13.局部排氣設備（排煙櫃）等裝置依規定定期檢查，並有紀錄備查。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 12.職業安全衛生設施規則第292條及有機溶劑中毒預防規則第14條、第16條 13.職業安全衛生管理辦法第40條 |

-物理及機械因子檢查項目-

| 查核類目 | 查 核 項 目 | 合 格 | 部分合格 | 不合格 | 不適用 | 參 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機械 安全 防護 | 1.對於衝剪機械、手推刨床、木材加工用圓盤鋸、堆高機、研磨機及其他規定之機械及器具，為便於檢定、維修、操作等，應依機械器具防護標準規定標示。 2.對於機械之原動機、轉軸、齒輪、帶輪、飛輪、傳動輪、傳動帶等有危害勞工之虞的部分，應有護罩、護圍、套胴、跨橋、覆蓋等安全設備裝置；對用於前述轉軸、齒輪、帶輪、飛輪等之附屬固定具，應為埋頭型或設置護罩。 3.對於使用動力運轉之機械，具有顯著危險者，應於適當位置設置有明顯標誌之緊急制動裝置，立即遮斷動力並與制動系統連動，能於緊急時快速停止機械之運轉。 4.原動機或動力傳動裝置，應有防止於停止時，因振動接觸，或其他意外原因驟然開動之裝置。 5.工作用階梯斜度不可大於60度、梯級面深度不得小於15公分，且具適當扶手，如 在原動機與鍋爐房中，或在機械四周通往工作台之工作用階梯，其寬度不得小於56 公分。 6.設置之固定梯子，踏條與牆壁間應保持16.5公分以上之淨距，梯子之頂端應高出欲攀登之檯面60公分以上，梯長連續超過6公尺時，應於距梯底2公尺以上部分，設置護籠或其他保護裝置。 7.車床、滾齒機械等之高度，超過從事作業勞工之身高時，應設置供勞工能安全使用，且為適當高度之工作台。 8.射出成型機、打模機等，有危害勞工之虞者，應設置安全門、雙手操作式起動裝置或其他安全裝置。裝置之全門應具有非關閉狀態即無法起動機械之性能。 9.於高差超過1.5公尺以上之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備。 10.起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸、碰撞，應有至少保持0.25公尺距離之過捲預防裝置；並於鋼索上作顯著標示或設警報裝置，以防止過度捲揚所引起之損傷。 11.高度在2公尺以上之工作場所邊緣及開口部份，有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度之圍欄、握把、覆蓋等防護措施。 12.使用對地電壓在150伏特以上之移動式或攜帶式電動機具，或於濕潤場所、導電性良好場所使用移動式或攜帶式電動機具，應設置高敏感度、高速型之感電防止用漏電斷路器。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 1.機械器具防護標準第85條及職業安全衛生設施規則第41條 2.職業安全衛生設施規則第43條 3.職業安全衛生設施規則第45條 4.職業安全衛生設施規則第47條 5.職業安全衛生設施規則第29條 6.職業安全衛生設施規則第37條 7.職業安全衛生設施規則第59條 8職業安全衛生設施規則第82條 9.職業安全衛生設施規則第228條 10.職業安全衛生設施規則第91條 11.職業安全衛生設施規則第224條 12.職業安全衛生設施規則第243條 |
| 機械 安全 防護 | 13.機械設備是否訂定操作之SOP。 14.機械操作是否訂定維護之SOP。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 13職業安全衛生教育訓練規則第15條 14職業安全衛生設施規則第57條 |
| 其他物理性危害 | 15.對實驗場所危害噪音暴露，有適當防護措施。 16.對實驗場所危害振動暴露，有適當防護措施。 17.對實驗場所非游離輻射（紅外線、紫外線、雷射…等），有適當防護措施。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | 15.職業安全衛生法第5、12條及勞工安全衛生法施行細則第17條及勞工安全衛生設施規則第283、298條及勞工健康保護規則 16. 職業安全衛生法第5條及勞工安全衛生設施規則第298、300~302條及勞工健康保護規則 17.職業安全衛生法第5、12條及勞工安全衛生設施規則第287、298、299條及勞工健康保護規則 |

國立宜蘭大學實驗場所安全衛生自動檢查表

| 單位 | 學院 系所 | 實驗室名稱 |  | 指導老師 |  | 日期 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備 項目 | 檢查項目 | 檢查頻率 | 自動檢查記錄 | 改善措施 | 備註 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
| 門口標示 | 毒化物運作場所於門口處進行標示(中英文) | 每學期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門口清楚貼示緊急應變聯絡表 | 每學期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作守則 教育訓練 | 訂定實驗室安全衛生工作守則(置於門口明顯處) | 每學期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新進人員施行安全衛生教育訓練 | 每學期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實驗人員依工作守則進行實驗 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室內環境 | 室內保持整潔，注意採光、照明、通風與換氣 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物品器材分類放置有條不紊 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物品儀器放置不阻礙出入通道或逃生通道 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化學品 藥品櫃 | 藥品使用完畢後緊閉並置回原位整齊存放 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒物櫃確實上鎖 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化學品分門別類放置於藥品櫃內 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有機揮發類和酸類放置於抽氣櫃中 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所有化學品進行GHS危害標示 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所有化學品具備物質安全資料表並定時更新 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確實落實毒化物運作紀錄表並與現況符合 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高壓 氣體鋼瓶 | 鋼瓶之固定措施牢固 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各種錶壓正常 | 每日/作業前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼瓶儲存處附近沒有易燃物、雜物、電線堆置 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼瓶儲存處之溫度不超過攝氏四十度 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢查接頭部份無溢洩 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼瓶成分標示清楚、瓶身顏色正確、保存期限內 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器及 電氣設備 | 老舊設備確實修繕及報廢，不堆置於實驗室內 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電線之絕緣包覆無被破壞致裸露 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 變電箱要加護蓋、電線不裸露、電源開關不裸露 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水槽旁邊不設置插座，插座不任意過度轉接 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實驗儀器設備依需求加裝漏電斷路器 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電源供應系統正常(接地、絕緣電阻) | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 機械設備需有防捲、防夾安全防護裝置 | 每月/作業前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配電箱應標示電壓、電流及分路 | 每學期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實驗 廢棄物 | 廢液之內容物有明顯標示、並放置承接托盤 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 於適當地方放置廢液暫時貯存區，並標示確實 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固體廢棄物分類貯存 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙櫃 | 馬達無故障，操作時拉下拉門於適當處 | 每週/作業前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急防護 | 實驗人員正確使用安全防護用具 | 每日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 依實驗室屬性具備適當防護用具並定期保養 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 依實驗室屬性具備適當急救物品並注意保存期限 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 說明 | 1.檢查記錄：是(()、否(()、無此項目(-) 2.檢查頻率：每學期(三、九月)、每月、每週、每日等請依不同的頻率檢查 3.本記錄表單應保存三年備查 |
| 檢查人員： |  | 指導 老師核章： |  | 系所核章： |  | 學院核章： |  |