國立宜蘭大學呼吸防護計畫

109年9月23日第2次「環境保護暨職業安全衛生委員會」會議通過

- 目的：

國立宜蘭大學為預防工作者暴露於有害環境，依據勞動部職業安全衛生署「職業安全衛生設施規則」第二百七十七條之一第二項規定，依作業環境空氣中有害物之特性，採取適當之呼吸防護措施，特訂定國立宜蘭大學呼吸防護計畫（以下簡稱本計畫）。

- 定義：

本計畫所稱有害環境：指無法以工程控制或行政管理有效控制空氣中之有害氣體、蒸氣及粉塵之濃度，且符合下列情形之一者：

  - 作業場所之有害物濃度超過八小時日時量平均容許濃度之二分之一。

  - 作業性質具有臨時性、緊急性，其有害物濃度超過容許暴露濃度之虞，或無法確認有害物及其濃度之環境。

  - 氧氣濃度未達百分之十八之缺氧環境，或其他對生命、健康有立即危害之虞環境。

- 範圍：

凡本校暴露於有害環境作業場所均適用之。

- 權責：

  - 環境保護暨職業安全衛生中心（以下簡稱環安衛中心）：

    - 職業安全衛生人員（以下簡稱職安人員）：

      - 制/修訂呼吸防護計畫。

      - 實施危害辨識及暴露評估。

      - 實施作業場所呼吸防護具選擇。

      - 規劃作業場所呼吸防護具教育訓練。

    - 職業安全衛生護理師（以下簡稱職護）：

      - 實施呼吸生理評估調查。

      - 協助作業場所呼吸防護具選擇。

      - 協助作業場所呼吸防護具教育訓練。

  - 系所（中心）主管：協助所屬之作業場所呼吸防護計畫作業流程之推動。

  - 作業場所負責人：實施呼吸防護具選擇，並要求所屬人員確實使用。

  - 工作者：

    - 配合呼吸生理評估調查。

    - 遵守作業場所呼吸防護具配戴規定。

    - 接受呼吸防護具教育訓練。

- 作業內容：

  - 國立宜蘭大學呼吸防護計畫作業流程，詳如（圖1）。

  - 作業項目如下：

    - 危害辨識及暴露評估：依據國立宜蘭大學有害環境暴露評估表，進行評估。

    - 呼吸防護具選擇：

      - 依據危害辨識及暴露評估之結果，並參考勞動部職業安全衛生署呼吸防護計畫及採行措施指引之呼吸防護具選用步驟，詳如（圖2），決定呼吸防護具類型。

      - 選擇使用半面體或全面體等緊密貼合式呼吸防護具時，應依工作者生理狀況及防護需求，實施生理評估及密合度測試。

    - 呼吸防護具使用：工作者於每次戴用呼吸防護具進入作業區域前，應實施密合檢點，確實調整面體及檢點面體與顏面間密合情形，確認處於良好狀況下才可使用，密合檢點方式如下：

      - 負壓檢點：遮住吸氣閥並吸氣，面體需保持凹陷狀態。

      - 正壓檢點：遮住呼氣閥並呼氣，面體需維持膨脹狀態。

    - 呼吸防護具維護及管理：工作者應依以下原則維護及管理，以確保呼吸防護具之效能：

      - 定期檢查各零件是否損壞或缺少。

      - 清潔及消毒呼吸防護具。

      - 維修保養呼吸防護具。

      - 儲存於適當場所。

      - 適當領用與紀錄。

    - 呼吸防護教育訓練：依據勞動部職業安全衛生署「職業安全衛生教育訓練規則」第十六條及第十七條規定，實施適當之安全衛生教育訓練，並留存紀錄。

    - 成效評估及改善：應每年至少執行一次呼吸防護計畫之成效評估，並適時檢討與改善，以確認計畫有效執行並符合實際需求。

- 本計畫經環境保護暨職業安全衛生委員會議通過後實施。

圖1 國立宜蘭大學呼吸防護計畫作業流程

圖2 呼吸防護具選用步驟

（資料來源：勞動部職業安全衛生署呼吸防護計畫及採行措施指引）

# Text boxes

危害

有害物

缺氧

非立即致危濃度

緊急狀況或立即致危濃度

全面體正壓或壓力需求型自攜呼吸器

正壓或壓力需求型輸氣管面罩+輔助呼吸器

氣狀物

粒狀物+氣狀物

粒狀物

輸氣管面罩

輸氣管面罩/淨氣式複合

輸氣管面罩/淨氣式複合

輸氣管面罩

淨氣式

淨氣式

淨氣式

防塵面具

動力淨氣式防塵面具

防塵/防毒兼用式

防毒面具